หน่วยที่ 1

หลักการทำงานของระบบปรับอากาศยานยนต์

## สาระสำคัญ

## การปรับอากาศยานยนต์เป็นการควบคุมสภาพแวดล้อมของอากาศภายในห้องโดยสารให้อยู่ในสภาวะที่ทำให้ผู้ขับขี่หรือผู้โดยสารเกิดความรู้สึกสบาย โดยการควบคุมสิ่งต่าง ๆ ต่อไปนี้ คือ อุณหภูมิให้พอเหมาะ ความชื้นของอากาศ การหมุนเวียนของอากาศ และการทำให้อากาศปราศจากกลิ่น และฝุ่นละออง

สาระการเรียนรู้

1.  ความหมายของการปรับอากาศยานยนต์

2.  ส่วนประกอบของระบบปรับอากาศยานยนต์

3.  วัฎจักรของระบบปรับอากาศยานยนต์

## จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม

1.  อธิบายความหมายของการปรับอากาศยานยนต์ได้

2.  บอกส่วนประกอบของระบบปรับอากาศยานยนต์ได้

3.  อธิบายหน้าที่ของส่วนประกอบระบบปรับอากาศยานยนต์ได้

4.  อธิบายหลักการทำงานของระบบปรับอากาศยานยนต์ได้

5.  บอกชื่ออุปกรณ์ระบบปรับอากาศยานยนต์จากภาพที่กำหนดให้ได้

6.  ชี้อุปกรณ์หลักของระบบปรับอากาศยานยนต์จากชุดฝึกระบบปรับอากาศรถยนต์  R-134a จำนวน 5 ชื่อได้ถูกต้อง

1.1  ความหมายของการปรับอากาศยานยนต์

## การปรับอากาศยานยนต์ หมายถึง การควบคุมสภาพแวดล้อมของอากาศภายในห้องโดยสารให้อยู่ในสภาวะที่ทำให้ผู้ขับขี่หรือผู้โดยสารเกิดความรู้สึกสบาย โดยการควบคุมสิ่งต่าง ๆ  ดังนี้ คือ

1.1.1  ควบคุมอุณหภูมิ ซึ่งจะต้องอยู่ในระดับที่พอดี ไม่ร้อนหรือไม่หนาวจนเกินไป    โดยปกติแล้วอุณหภูมิที่ทำให้ร่างกายรู้สึกสบายจะอยู่ที่ประมาณ 75–78 0F (องศาฟาเรนไฮต์) หรือ ประมาณ 24–26 0C (องศาเซลเซียส)

1.1.2  ควบคุมความชื้น ซึ่งถ้าอากาศที่มีความชื้นมากเกินไป จะทำให้ร่างกายรู้สึกเหนียวน่ารำคาญ แต่ถ้าอากาศมีความชื้นน้อยเกินไปก็จะทำให้ผิวหนังแห้ง ริมฝีปากแตก หรือทำให้              การหายใจลำบาก ซึ่งความชื้นที่เหมาะสมจะอยู่ที่ประมาณ 50-55 % (เปอร์เซ็นต์)

1.1.3  ควบคุมการหมุนเวียนของอากาศบริสุทธิ์  โดยการควบคุมความเร็วของพัดลม            ถ้าหากพัดลมหมุนเวียนแรงเกินไปเมื่อเกิดการปะทะกับส่วนหนึ่งส่วนใดของร่างกายโดยตรงตลอดเวลาก็จะทำให้มีความรู้สึกไม่สุขสบายได้ อีกทั้งอากาศที่อยู่ภายในห้องโดยสารเป็นเวลา             นาน ๆ จะทำให้อากาศเสียได้ดังนั้นจึงต้องมีการทำให้อากาศเกิดการหมุนเวียน

1.1.4  การทำให้อากาศบริสุทธิ์ โดยปราศจากกลิ่น ควันบุหรี่ ฝุ่นละอองต่าง ๆ และเสียงรบกวนที่มาจากภายนอกรถยนต์ให้ลดน้อยลง เพื่อให้คนที่อยู่ภายในห้องโดยสารเกิดความ   สุขสบาย

1.2  ส่วนประกอบของระบบปรับอากาศยานยนต์

ระบบปรับอากาศอากาศยานยนต์ จะประกอบด้วยอุปกรณ์หลัก ๆ ที่สำคัญ  5 อย่าง ดังนี้ คือ

1.2.1  คอมเพรสเซอร์ (Compressor) เป็นอุปกรณ์ที่ทำหน้าที่ ดูดสารความเย็นในสถานะที่เป็นแก๊ส 100 % (เปอร์เซ็นต์) ที่มีความดันต่ำและอุณหภูมิต่ำจากอิวาพอเรเตอร์แล้วอัด              สารความเย็นในสถานะที่เป็นแก๊สนี้ให้มีความดันสูงและอุณหภูมิสูงส่งต่อไปยังคอนเดนเซอร์เพื่อระบายความร้อนออกส่งผลให้สารความเย็นเกิดการไหลเวียน ซึ่งกล่าวโดยสรุปก็คือ คอมเพรสเซอร์ ทำหน้าที่ 2 อย่าง คือ ดูดและอัดสารความเย็นให้มีความดันและอุณหภูมิสูงขึ้น และทำให้สารความเย็นเกิดการไหลเวียนในระบบปรับอากาศนั่นเอง

ภาพที่ 1.1 แสดงคอมเพรสเซอร์ชนิดต่าง ๆ

1.2.2  คอนเดนเซอร์ (Condenser) เป็นอุปกรณ์ที่ทำหน้าที่ รับสารความเย็นในสถานะ    ที่เป็นแก็สที่มีความดันสูงและอุณหภูมิสูง (ซุปเปอร์ฮีต) จากคอมเพรสเซอร์ แล้วระบายความร้อนออกจากสารความเย็น เพื่อให้สารความเย็นเกิดการกลั่นตัวหรือเปลี่ยนสถานะจากแก็สเป็นของเหลว แต่ยังคงมีความดันสูงและอุณหภูมิสูงอยู่ แล้วส่งต่อไปยังรีซีฟเวอร์ ดรายเออร์ ซึ่งโดยปกติคอนเดนเซอร์มีความดันประมาณ 150-300 PSI (ปอนด์ต่อตารางนิ้ว) และสามารถทนแรงดันได้สูงถึง 400-500 PSI (ปอนด์ต่อตารางนิ้ว)

ภาพที่ 1.2 แสดงคอนเดนเซอร์

1.2.3  รีซีฟเวอร์ ดรายเออร์ (Reciver Drier)  ทำหน้าที่หลัก 4 อย่าง ดังนี้คือ

1.2.3.1  กรองสิ่งสกปรกออกจากสารความเย็นเพื่อไม่ให้เข้าไปอุดตัน                      ในระบบปรับอากาศก่อนที่สารความเย็นจะไหลเข้าไปยังเอ็กซ์แพนชั่นวาล์ว

1.2.3.2  ดูดรับความชื้นออกจากสารความเย็นในกรณีที่มีความชื้นเข้ามาภายในระบบก่อนที่จะไหลเวียนไปพร้อมกับสารความเย็น

1.2.3.3  เก็บพักสารความเย็นที่เป็นของเหลวให้มีปริมาณเพียงพอและสม่ำเสมอ ก่อนที่จะไหลต่อไปยังเอ็กซ์แพนชั่นวาล์ว

1.2.3.4  ตรวจสอบปริมาณของสารความเย็นในระบบปรับอากาศ โดยดูได้จากกระจกมองสารความเย็นซึ่งอยู่บริเวณด้านบนของรีซีฟเวอร์ ดรายเออร์ (ในกรณีที่มี)

ภาพที่ 1.3 แสดงรีซีฟเวอร์ ดรายเออร์

1.2.4  เอ็กซ์แพนชั่นวาล์ว (Expansion Valve)  มีหน้าที่ ดังนี้ คือ

1.2.4.1  เป็นตัวแบ่งระหว่างความดันด้านสูงและความดันด้านต่ำของ

ระบบปรับอากาศยานยนต์

1.2.4.2  ลดความดันของสารความเย็นเหลวที่ไหลออกมาจากรีซีฟเวอร์  ดรายเออร์  ลงเพื่อทำให้สารความเย็นที่จะไหลเข้าไปยังอิวาพอเรเตอร์เกิดการเปลี่ยนสถานะจากของเหลวเป็นแก๊ส

1.2.4.3  ควบคุมปริมาณการไหลของสารความเย็นที่ไหลเข้าสู่อิวาพอเรเตอร์ให้มี

ปริมาณพอเหมาะกับปริมาณความร้อนในห้องโดยสารที่จะต้องถ่ายเทให้กับอิวาพอเรเตอร์

ภาพที่ 1.4 แสดงเอ็กซ์แพนชั่นวาล์ว

1.2.5  อิวาพอเรเตอร์ (Evaporator) เป็นอุปกรณ์ที่ทำหน้าที่ ดูดรับปริมาณความร้อน    ที่อยู่ภายในห้องโดยสารเพื่อทำให้อุณหภูมิภายในห้องโดยสารเย็นลง และเป็นที่สำหรับให้                     สารความเย็นเปลี่ยนสถานะจากของเหลวไปเป็นแก๊ส อิวาพอเรเตอร์บางแบบจะติดตั้งรวมอยู่เป็นชุด เรียกว่า ชุดอิวาพอเรเตอร์ ประกอบด้วยอุปกรณ์ที่สำคัญคือ อิวาพอเรเตอร์และมอเตอร์โบลเวอร์

ภาพที่ 1.5 แสดงโครงสร้างของชุดอิวาพอเรเตอร์

1.3  วัฏจักรของระบบปรับอากาศยานยนต์

ภาพที่ 1.6 แสดงวัฏจักรของระบบปรับอากาศยานยนต์

ที่มา  (สวัสดิ์  บุญเถื่อน, 2541, หน้า 25)

1.3.1  หลักการทำงาน

เมื่อคอมเพรสเซอร์ดูดสารความเย็นในสถานะที่เป็นแก๊สที่มีความดันต่ำและอุณหภูมิต่ำจากอิวาพอเรเตอร์ซึ่งเข้ามาทางด้านดูด หลังจากนั้นคอมเพรสเซอร์ก็จะอัดสารความเย็นให้เป็นแก๊สที่มีความดันสูงและอุณหภูมิสูงไหลออกทางด้านอัด ส่งต่อไปยังคอนเดนเซอร์           เพื่อระบายความร้อนออกทำให้สารความเย็นเปลี่ยนสถานะจากแก๊สกลายเป็นของเหลวแต่ยังคงมี                 ความดันสูงและอุณหภูมิสูงอยู่ไหลออกไปยังรีซีฟเวอร์ ดรายเออร์เพื่อกรองสิ่งสกปรก และดูดความชื้น จากนั้นสารความเย็นเหลวก็จะไหลไปยังเอ็กซ์แพนชั่นวาล์วแล้วฉีดออกเป็นฝอยละอองเข้าไปในอิวาพอเรเตอร์

สารความเย็นที่ฉีดออกเป็นฝอยคล้ายหมอกควันจะดูดความร้อนจากภายนอก

เพื่อให้ตัวมันเองกลายเป็นแก๊สที่มีความร้อนเพิ่มขึ้นจากการดูดความร้อนแฝงให้กลายเป็นแก๊สนี้  จะทำให้อุณหภูมิภายนอกรอบ ๆ ลดลง และสารความเย็นที่กลายเป็นแก๊สนี้ก็จะถูกคอมเพรสเซอร์ดูดกลับเข้าไปเพื่อส่งต่อไปหมุนเวียนเริ่มต้นการทำงานเป็นวัฎจักรเหมือนเดิมต่อไป

1.3.2  การแบ่งระบบการทำงานของระบบปรับอากาศยานยนต์

การทำงานของระบบปรับอากาศยานยนต์ สามารถแบ่งระบบการทำงานออกเป็น 2 ด้าน คือ ด้านความดันสูง และด้านความดันต่ำ

1.3.2.1  ด้านความดันสูง จะเริ่มต้นตั้งแต่การอัดของคอมเพรสเซอร์ โดยที่               สารความเย็นที่เป็นแก๊สจะถูกคอมเพรสเซอร์อัดให้มีความดันสูงขึ้นประมาณ 15     (กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร) หรือ 213 PSI  (ปอนด์ต่อตารางนิ้ว) หรือ 147 kPa (กิโลปาสคาล) และอุณหภูมิสูงขึ้นประมาณ 70 0C (องศาเซลเซียส) แก๊สที่ถูกอัดนี้จะถูกส่งออกทางด้านอัดของคอมเพรสเซอร์ไปยังคอนเดนเซอร์ ซึ่งคอนเดนเซอร์จะระบายความร้อนออกทำให้แก๊สกลายเป็นของเหลว และมีอุณหภูมิที่จุดนี้ประมาณ 62 0C (องศาเซลเซียส) หลังจากนั้นสารความเย็นก็จะส่งเข้าไปยังรีซีฟเวอร์ ดรายเออร์เพื่อกรองสิ่งสกปรก และความดูดชื้นออกก่อนที่จะส่งไปยัง                    เอ็กซ์แพนชั่นวาล์ว

ภาพที่ 1.7 แสดงวัฏจักรของระบบปรับอากาศยานยนต์ด้านความดันสูง

ที่มา  (สวัสดิ์  บุญเถื่อน, 2541, หน้า 26)

1.3.2.2  ด้านความดันต่ำ เริ่มต้นตั้งแต่สารความเย็นที่มีลักษณะเป็นฝอยผ่านออกจากเอ็กซ์แพนชั่นวาล์วเข้าไปสู่อิวาพอเรเตอร์จะทำให้เกิดการขยายตัวทันทีทันใด ซึ่งจะเปลี่ยนเป็นของเหลว และแก๊สบางส่วนที่มีความดันต่ำและอุณหภูมิต่ำ จากนั้นก็จะระเหยตัวกลายเป็นแก๊สดูดกลืนเอาความร้อนแฝงจากอากาศบริเวณรอบ ๆ โดยผ่านครีบของอิวาพอเรเตอร์ ดังนั้นจะทำให้อากาศที่ไหลหมุนเวียนผ่านเข้าไปในอิวาพอเรเตอร์เย็นลงด้วย หลังจากนั้นสารความเย็นจะเปลี่ยนสถานะเป็นแก๊สจนหมดเพื่อเข้าสู่ทางด้านดูดของคอมเพรสเซอร์ ซึ่งคอมเพรสเซอร์จะทำหน้าที่ดูดเข้าไป และทำงานตามวัฏจักรต่อไป

#### ภาพที่ 1.8 แสดงวัฏจักรของระบบปรับอากาศยานยนต์ด้านความดันต่ำ

ที่มา  (สวัสดิ์  บุญเถื่อน, 2541, หน้า 27)

บทสรุป

การปรับอากาศยานยนต์ หมายถึง การควบคุมสภาพแวดล้อมของอากาศภายในห้องโดยสารให้อยู่ในสภาวะที่ทำให้ผู้ขับขี่หรือผู้โดยสารเกิดความรู้สึกสบาย โดยการควบคุมอุณหภูมิ ความชื้น การหมุนเวียนของอากาศ และการทำให้อากาศบริสุทธิ์ ตลอดจนเสียงรบกวนต่าง ๆ ซึ่งระบบปรับอากาศอากาศยานยนต์จะประกอบด้วยอุปกรณ์หลัก ๆ ที่สำคัญ 5 อย่าง ดังนี้ คือ คอมเพรสเซอร์ คอนเดนเซอร์ รีซีฟเวอร์ ดรายเออร์ เอ็กซ์แพนชั่นวาล์ว และอิวาพอเรเตอร์

สำหรับหลักการทำงานของระบบปรับอากาศนั้นจะเริ่มต้นเมื่อคอมเพรสเซอร์ดูด    สารความเย็นในสถานะที่เป็นแก๊สที่มีความดันต่ำและอุณหภูมิต่ำจากอิวาพอเรเตอร์ซึ่งเข้ามาทางด้านดูด หลังจากนั้นคอมเพรสเซอร์ก็จะอัดสารความเย็นที่เป็นแก๊สให้มีความดันสูงและอุณหภูมิสูงไหลออกทางด้านอัดส่งต่อไปยังคอนเดนเซอร์ เพื่อระบายความร้อนออกทำให้          สารความเย็นเปลี่ยนสถานะจากแก๊สกลายเป็นของเหลวแต่ยังคงมีความดันสูงและอุณหภูมิสูงอยู่  ไหลออกไปยังรีซีฟเวอร์ดรายเออร์เพื่อกรองสิ่งสกปรก และดูดความชื้น จากนั้นสารความเย็นเหลวก็จะไหลเข้าไปยังเอ็กซ์แพนชั่นวาล์ว แล้วฉีดออกเป็นฝอยละอองเข้าไปในอิวาพอเรเตอร์ และจะดูดความร้อนจากภายนอกเพื่อให้ตัวมันเองกลายเป็นแก๊สที่มีความร้อนเพิ่มขึ้น จากการดูดความร้อนแฝงให้กลายเป็นแก๊สนี้จะทำให้อุณหภูมิภายนอกรอบ ๆ ลดลง และสารความเย็นที่กลายเป็นแก๊สนี้ก็จะถูกคอมเพรสเซอร์ดูดกลับเข้าไปเพื่อส่งต่อไปหมุนเวียน เริ่มต้นการทำงานเป็นวัฎจักรเหมือนเดิมต่อไป ซึ่งระบบปรับอากาศยานยนต์ สามารถแบ่งระบบการทำงานออกเป็น 2 ด้าน คือ ด้านความดันสูง และด้านความดันต่ำ โดยด้านความดันสูงจะเริ่มต้นตั้งแต่ทางด้านอัดของคอมเพรสเซอร์ คอนเดนเซอร์ รีซีฟเวอร์ ดรายเออร์ และสิ้นสุดที่ทางเข้าของเอ็กซ์แพนชั่นวาล์ว ส่วนด้านความดันต่ำ จะเริ่มตั้งแต่ทางออกของเอ็กซ์แพนชั่นวาล์ว อิวาพอเรเตอร์ และสิ้นสุดที่ทางเข้าของคอมเพรสเซอร์

# Text boxes

อากาศร้อน

วาล์วบริการ

ด้านดูด

อากาศเย็น

มอเตอร์โบลเวอร์

อากาศดูดเข้า

อากาศดูดเข้า

รีซีฟเวอร์ ดรายเออร์

คอนเดนเซอร์

คอมเพรสเซอร์

อิวาพอเรเตอร์

(ค) ชุดอิวาพอเรเตอร์

(ข) เอ็กซ์แพนชั่นวาล์วแบบสมดุลภายนอก

เอ็กซ์แพนชั่นวาล์ว

(ก) เอ็กซ์แพนชั่นวาล์วแบบสมดุลภายใน

กระเปาะรับอุณหภูมิ

(ข) อิวาพอเรเตอร์

วาล์วบริการด้านอัด

กระเปาะรับอุณหภูมิ

วาล์วบริการ

ด้านดูด

วาล์วบริการ

ด้านอัด

อากาศร้อน

อากาศเย็น

มอเตอร์โบลเวอร์

อากาศดูดเข้า

อากาศดูดเข้า

รีซีฟเวอร์ ดรายเออร์

คอนเดนเซอร์

คอมเพรสเซอร์

อิวาพอเรเตอร์

เอ็กซ์แพนชั่นวาล์ว

กระเปาะรับอุณหภูมิ

วาล์วบริการ

ด้านดูด

วาล์วบริการ

ด้านอัด

อากาศร้อน

อากาศเย็น

มอเตอร์โบลเวอร์

อากาศดูดเข้า

อากาศดูดเข้า

รีซีฟเวอร์ ดรายเออร์

คอนเดนเซอร์

คอมเพรสเซอร์

อิวาพอเรเตอร์

เอ็กซ์แพนชั่นวาล์ว

แก๊สอุณหภูมิต่ำ

ความดันต่ำ

แก๊สอุณหภูมิต่ำ

ความดันต่ำ

แก๊สอุณหภูมิต่ำ

ความดันต่ำ

ของเหลวอุณหภูมิ

และความดันสูง

(ค) คอมเพรสเซอร์แบบโรตารี่

(ข) คอมเพรสเซอร์แบบสวอชเพลต

(ก) มอเตอร์โบลเวอร์

(ก) คอมเพรสเซอร์แบบลูกสูบ